|  | Приложение № 11 Информация о буровой установке, оборудовании и персонале, предоставляемых Подрядчиком для строительства скважины №_____________ |
| --- | --- |
|  | СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ |
|  | Буровая установка: «Уралмаш 3Д-76» |
|  | Вышка башенная и подвышечное основание |
| 1.1.1 | Вышка башенная Производство/Спецификация: «Бакинский машиностроительный завод им. Петрова» ВБ-53-320 Высота: 53м Балконы верхних рабочих стационарные 2 шт. на высоте 23 и 35 м. Вместимость площадки 5000 м (бурильные трубы 127мм) Номинальная грузоподъёмность: 3200 кН Ветровая нагрузка: Интенсивность ветровой нагрузки до 70 кг/м2. |
| 1.1.2 | Подвышечное основание Составил/Тип: «Кемеровский завод геологоразведочного оборудования» ОБ-53 Высота пола буровой вышки: 7,0м Площадь площадки: 10м × 10м Расстояние до подроторной балки: 6,00 м Емкость подсвечника: 5000 м (бурильные трубы 127мм) |
| 1.1.3 | Буровая лебедка Сделано/Тип: Завод «Уралмаш» ЛБУ-1200 Макс. Входная мощность: 1200 л.с. Макс. Диаметр Барабана: 800мм. Ширина барабана: 1030мм Диаметр барабанного тормоза ×Ширина: 1450мм×250мм Противозатаскиватель: Пневматический Макс. Натяжение ходового конца: 273 кН Система охлаждения для буровой лебедки: водяная Фрикционная катушка КЛ-3. Модель муфты тартального барабана: Диаметр тартального ролика: ф600 мм. Диаметр тормоза КЛ-3: ф800 мм. Макс. Тяговое усилие 29,4 кН Вместимость каната КЛ-3: 120м (ф13 мм) |
| 1.1.4 | Кронблок Сделано/Тип: завод «Уралмаш» УКБ-6-270 Номинальная грузоподъёмность: 2700 кН Количество шкивов: 6 Диаметр шкива: 1120мм Размер желобка шкива для линии: 28-33 мм. |
| 1.1.5 | Крюкоблок Сделано/Тип: Завод «Уралмаш» Крюкоблок УТБК-5-225 Номинальная грузоподъемность: 2250 кН Количество шкивов: 5 Диаметр шкива: 1120 мм Размер желобка шкива для линии: 28-33 мм. |
| 1.1.6 | Вертлюг Сделано/Тип: Завод «Уралмаш» УВ-250 Номинальная грузоподъёмность: 2500 кН Рабочее Давление: 25МПа Диаметр проходного отверстия ствола: 75 мм. |
| 1.1.7 | Талевый канат Размер: ф28 мм. Модель: ЛК-РО (6х31) ГОСТ 16853-88 |
| 1.1.8 | Приспособление для крепления неподвижного конца каната Сделано/Тип: Волгоградский РМЗ «Согазнефтемашремонт» МПКД-1 Оборудован индикатором веса: ГИВ-6 |
| 1.1.9 | Буровой Ротор Сделано/Тип: Завод «Уралмаш» Р-560М-ОР Макс. Проходное отверстие: 560 мм. Грузоподъёмность: 3200 кН Максимальный крутящий момент: 30000 Н х м. |
| 1.1.10 | Буровой ключ Сделано: ОАО «Ижевский машиностроительный завод» Тип: АКБ-4М, пневмопривод. Количество: 1 |
| 1.1.11 | Верхний привод DQ50B-JH Вид привода | Электрический частотно-регулируемый привод переменного тока (AC VFD) Условная глубина бурения 5 000 м (Ф114 бурильной трубы) Макс. нагрузка 3 150 кН Источник питания 600 VAC/ 50 HZ Ном. электроток 465 A Макс. электроток: 700 A Ном. мощность двигателя (непрерывная) | 375 кВт. 500 л.с. Диапазон частоты вращения 0～180 об/мин (непрерывно регулируемая) Рабочий крутящий момент 40 кН.м (непрерывный） Макс. крутящий момент развинчивания 60 кН.м (прерывно) Диапазон зажима ключа манипулятора φ87 ～ φ216 мм | Рабочее давление гидросистемы 16 МПа Ном. давление внутренних превенторов 70 МПа Диаметр проходного отверстия ствола 75 мм Ном. давление проходного отверстия ствола 35 МПа Расстояние между осями основного вала и направляющей балки 700 мм Длина основной части | 5,2 м Рабочая высота 5,6 м (с нижней поверхности серьги до верхней поверхности элеватора) Рабочая температура окружающей среды -45℃ ～ +55℃ Масса основных составных частей 10,5 тонн Габаритные размеры основных составных частей 5200 × 1495 × 1444 (мм |
|  | Энергетическая установка |
| 1.2.1 | Воздушная система: «Шторм». Мощность воздушного компрессора: 5 м3/мин. Рабочее Давление: 0,8-1,0 МПа |
| 1.2.2 | Дизельный двигатель типа В2-450 или В2-500. Количество: 5 Сделано/Модель: «Турбомоторный завод» Екатеринбург. Максимальная мощность: 450 л.с. Максимальная частота вращения вала: 1600 об/мин |
| 1.2.3 | Дизель-генератор переменного тока Модель: ДЭУ-200-1шт., ДЭС-320-1шт. Количество: 3 шт. Выходные параметры ДЭУ: ~ 400 В; 50 Гц; Для аварийного освещения- аккумуляторы 6 СТ-190 -2 шт, напряжение -12 В |
| 1.2.4 | Котельная ПКН-2С – 2 шт. Производительность по 1 т.пара в час |
|  | Насосы |
| 1.3.1 | Буровой Насос No.1 Сделано: Завод «Уралмаш» Модель: УНБ-600 А (У8-6МА2) Привод насоса: дизель Наличие цилиндровых втулок: 200-170-130 Диаметр нагнетательной/всасывающей линии (наружные диаметры): 127 / 245-324 соответственно |
| 1.3.2 | Буровой Насос No.2 Сделано: Завод «Уралмаш» Модель: УНБ-600 Привод насоса: дизель Наличие цилиндровых втулок: 170-160-140 Диаметр нагнетательной/всасывающей линии (наружные диаметры): 127 / 245-324 соответственно |
|  | Циркуляционная система |
| 1.4.1 | Ёмкость для бурового раствора Количество: 4 Общий Объем: 160 м3 без учета емкости вибросит и доливной емкости Ёмкость вибросита: 40 м3 Емкость резервуара №1: 40 м3 Емкость резервуара №2: 40 м3 Емкость резервуара №3: 40 м3 Емкость резервуара №4: 40 м3 Доливная ёмкость: 20 м3 |
| 1.4.2 | Перемешиватель бурового раствора Сделано: ООО «Нефтегазмаш-Технологии» Количество - 6шт. Перемешиватель ПБР-Т-7,5 Привод: электродвигатель мощностью 7,5(5,5) кВт |
| 1.4.3 | Емкость для реагента Количество.:1 Привод: Электродвигатель 18,5 кВт Объем:4м3 |
| 1.4.4 | Электрическая система Электрическая система водонепроницаемая и взрывозащищенная |
| 1.4.5 1.4.6 | Вакуумный дегазатор Сделано/Тип: Дегазатор Каскад-40.02 Количество: 1 Частота вращения: 876 об/мин Объем: 4м3 Вакуум: 300-340мм рт. столба Передаточное число:1.67 Четырехступенчатая система очистки типа MI SWACО или аналог производства России: Вибросито СВ-1ЛМ-2 шт, илоотделитель ИГ-45 -1 шт, пескоотделитель ГЦК-360 -1 шт, шламовые насосы 6Ш8-2-4 шт, центрифуга ОГС-352К-01 с питающим насосом-1 комплект. |
|  | Другие резервуары |
| 1.5.1 | Ёмкость для дизтоплива Количество: 3 по 75 м3 Объем: 225 м3 |
| 1.5.2 | Ёмкость для отработанного масла Количество:1 Объем: 6 м3 |
| 1.5.3 | Ёмкость для тех. воды Количество: 3 Объем: 75 м3 (25х3) |
|  | Городок на технологической площадке. |
| 1.6.1 | Лаборатория буровых растворов (используется по контракту «под ключ») Тип: «FANN» или аналог типа «ЛГР» Количество:1 Примечание: оснащена инструментами для тестирования бурового раствора. |
| 1.6.2 | Противопожарное оборудование Пожарный щит – 4 шт Примечание: оснащено необходимым противопожарным инвентарём Пожарные гидранты – 2шт. Противопожарные датчики во всех жилых вагонах и бытовых помещениях |
| 1.6.3 | Склад, мастерская Количество:1 Примечание: имеются полки, верстаки, тиски, 26 мм и 13 мм электрические сверла, угловой шлифовальный станок, и другие подсобные инструменты необходимые для выполнения простого / мелкого ремонта на рабочем участке. |
| 1.6.4 | Хранилище материалов для приготовления раствора с укрытием от атмосферных осадков Количество:1 |
| 1.6.5 | Жилые вагоны для персонала Подрядчика Количество:11 |
| 1.6.6 | Столовая и Склад Количество:2 |
| 1.6.7 | Баня и сушилка Количество:2 |
| 1.6.8 | Жилые вагоны для персонала Заказчика Количество:1 |
| 1.6.9 | Ведущая бурильная труба Модель/Размер: ТВК 140, ТВК 89 Количество: 1 1 Рабочая длина: м 15 12 Соединение: З-152Л/З-147 : З-152Л/З-102 |
| 1.6.10 | Вкладыш ротора Количество: 1 Сделано/Размер: «Волгабурмаш» 0-324 мм Модель: ПКР-560 |
| 1.6.11 | Верхний шаровой кран Количество:1 Сделано/Тип:Тюменский завод Сиббурмаш» или аналог. Рабочее давление:35МПа Наружный диаметр корпуса:178мм Внутренний диаметр корпуса: 70мм Тип соединения:M 147/147 |
| 1.6.12 | Нижний шаровой кран Количество:2 Сделано / Тип: Тюменский завод КШН или аналог. Рабочее Давление:35МПа Наружный диаметр корпуса:168 Внутренний диаметр корпуса: 60мм Тип соединения: М147/Н147 |
|  | Колонна бурильных труб |
| 1.7.1 | 127мм. Бурильная труба Сделано: Таганрогский маш-ый завод или другой производитель. Класс / Диапазон: ТБПК 127х9,19 Е или Л Общая Длина: Lобщ = 700 м Тип соединения:З-133 |
| 1.7.2 | 147мм Бурильная труба Тип: ЛБТ-147х11 Общая длина: Lскв – Lсбт + 100м, где Lскв – глубина скважины по проекту Lсбт – длина ТБПК (700 м.) Соединение: З-147 |
|  | 89мм Бурильная труба Тип: ТБПН 89х9,4 «G-105» Общая длина: согласно глубине скважины + 200 м запас Соединение: З-102 |
| 1.7.3 | 203мм. утяжеленная бурильная труба Количество: 2 шт. Наружный диаметр корпуса:203мм Внутренний диаметр корпуса:100мм Длина каждого соединения: 8м Тип соединения:З-171 |
| 1.7.4 | 178мм. утяжеленная бурильная труба Количество: 4 шт. Наружный диаметр корпуса:178мм Внутренний диаметр корпуса :80мм Длина каждого соединения:7-9 м Корпус УБТ: гладкий Тип соединения: З-147 |
|  | 121мм. утяжеленная бурильная труба Количество: 10 шт. Наружный диаметр корпуса: 121 мм Внутренний диаметр корпуса: 56 мм Длина каждого соединения: 9,5 м Корпус УБТ: Тип соединения: З-102 |
| 1.7.5 | Обратный клапан для бурильных колонн Количество: 2 Сделано/Тип: ОАО «Сиббурмаш» Самара или другой производитель. КОШЗ-147/ 35 Рабочее Давление: 35 МПа Наружный диаметр корпуса:178 мм Длина: 385 мм Соединение: З-147 |
| 1.7.6 | Переводник бурильной трубы под обратный клапан Количество:2 Соединение: :З-133/147; З - 147/133; |
| 1.7.7 | Калибратор Количество: 2 Тип: КП-295,3; КС-215,9 Соединения: З-152, З-133 |
|  | Противовыбросовое оборудование |
| 1.8.1 | Универсальный превентор Количество:1 Сделано / Тип: ПУГ-230х35 или аналог Волгоградский ЗБТ Размер: 230 мм. Рабочее Давление: 35МПа |
| 1.8.2 | Плашечный превентор количество в соответствии с согласованной и утвержденной схемой ПВО обвязки устья скважины Сделано / Тип:ППГ-230х35 или аналог Волгоградский ЗБТ Размер:230 мм. Рабочее Давление: 35 МПа В наличии: Один комплект 6 5/8" трубных плашек для обсадной трубы 6 5/8”. |
| 1.8.3 | Фланцевый переходник Количество:1 Сделано / Тип:230х35х230х21 или аналог Волгоградский ЗБТ Длина:450мм |
| 1.9 | Система контроля ПВО. |
| 1.9.1 | Штуцерный манифольд Сделано / Модель: МПБ2-80х35 или аналог Волгоградский ЗБТ Рабочее Давление: 35 МПа Внутренний диаметр: 80 мм |
| 1.9.2 | Манифольд глушения Рабочее Давление: 35МПа Внутренний диаметр:80 мм |
| 1.9.3 | Выкидная линия Размер:80мм Длина:70 м |
| 1.9.4 | Ручная система управления Количество:1 Сделано / Тип:ВЗБТ или аналог И станция гидропривода превенторами ГУП-14М или СГУ-140(основной пульт и вспомогательный) – 1 компл. |
| 1.10 | Разное |
| 1.10.1 | Стеллажи для труб 1 комплект |
| 1.10.2 | Приёмный мост 1 комплект |
| 1.10.3 | Шламовый насос Количество: 2 комплекта Тип: ВШН-150 Потребляемая энергия: 30кВт |
| 1.10.4 | водяной насос (водяная скважина) Количество: 1 комплект Тип: ЭЦВ-6 или ЭЦВ-5. Потребляемая энергия: 3,5 кВт |
| 1.10.5 | Сварочное оборудование 1 комплект сварочного оборудования ВД-405 , 1 комплект газопламенного оборудования |
| 1.10.6 | Шурф под квадрат и приспособление для забурки шурфа 1 комплект |
| 1.10.7 | Освещение буровой установки один комплект |
| 1.10.8 | Индикатор веса с трубками и переходниками ГИВ-6 |
| 1.10.9 | Основание буровой установки ОБ-53 Размер 10х10м |
| 1.10.10 | Защитная одежда и оборудование, обеспечивающее безопасность работ |
| 1.10.11 | Основное Защитное оборудование |
| 1.10.12 | Знаки безопасности: 1 комплект |
| 1.10.13 | Аварийное освещение Количество:1 Тип/мощность: ДЭС-100 |
| 1.10.14 | Защитная одежда, защитная каска и защитная обувь Количество: Комплект-35 |
| 1.10.15 | Одежда стойкая к атмосферным воздействиям Количество: Комплект-35 |
| 1.10.16 | Обувь стойкая к атмосферным воздействиям Количество: Комплект-35 |
| 1.10.17 | Защитные перчатки Комплект по 2 пары на человека. |
| 1.10.18 | Защита специальная от электротока Защитный коврик, штанги, диэлектрические перчатки. |
| 1.10.19 | Защитная каска, маска, защитные очки, экран, передник и перчатки для работы с химреагентами. Количество: 5 |
| 1.10.20 | Устройство для эвакуации верхового рабочего Спасательный пояс, шлем, страховая оттяжка. |
| 1.10.21 | Противопожарные устройства Тип и количество согласно табелю оснащенности противопожарными средствами. |
| 1.10.22 | Для первой помощи Носилки:1 Аптечный набор:3шт. |
| 1.11 | Инструмент для ликвидации аварий |
| 1.11.1 | Труболовка Количество:2 Тип: ЛТН 95/91, ЛТН 200/173. |
| 1.11.2 | Метчик универсальный Количество: 1 Сделано/Тип: МБУ-74/120 Резьба: З-147. |
| 1.11.3 | Шламометаллоуловитель Количество:1 Сделано/Тип: ШМУ-195 Резьба: З-147(133). |
| 1.11.4 | Фрезер скважинный (забойный) Количество:1 Размер: ФЗ-210. Резьба : З-147 |
| 1.11.5 | Магнитный фрезер-ловитель Количество: 1 Размер: ФЛМ-210. |
| 1.11.6 | Ловильный колокол Количество: 2 Размер: К 150-128, К 135-113. |
| 1.11.7 | Устройство для ликвидации прихватов Количество: 1 Тип: ГУМ-162 или гидроясс. должен находиться на базе и готов к завозу |
| 1.11.8 | Печать универсальная Кол-во -1 Тип ПОУ -210 |
| 1.12 | Спуско – подъемное оборудование. |
| 1.12.1 | Элеваторы для бурильных труб Количество: Сделано: ОАО «Механический завод Калязинский» или другой производитель Модель: Количество: КМ-127х250 - 1 шт. КМ-127х140 - 1 шт. КМ-89х125 - 2шт. КМ-147х170 - 2 шт. Номинальная грузоподъёмность 140,170:250 Для 127, 146,89 мм труб |
| 1.12.2 | Клинья для бурильных труб Количество:4шт Сделано:ВЗБТ или другой производитель Модель:ПКР-560 |
| 1.12.3 | Клинья для обсадной колонны Количество: 1 Сделано: ВЗБТ или другой производитель. Размер: ПКР-560 (73- 168 мм) |
| 1.12.4 | Ключ для свинчивания и развинчивания бурильных труб Количество:1 Сделано/Тип:Ижевский МЗ АКБ-3М2 |
| 1.12.5 | Элеватор для обсадных труб Количество: 2 Сделано / Тип: ОАО «Механический завод Калязинский»/ ЭН 245-125 или аналог Размер:245мм |
| 1.12.6 | Элеватор для обсадных труб Количество:2 Сделано / Тип: ОАО «Механический завод Калязинский»/КМ 168-170 или аналог Размер:168 Количество:2 КМ-114х140-2шт Размер:114 |
| 1.12.7 | Элеватор для обсадных труб Количество:2 Сделано / Тип: ОАО «Механический завод Калязинский»/ ЭН 324-125 или аналог Размер:324 |
| 1.12.8 | Элеватор для обсадных труб Д= 426 не используется. |
| 1.12.9 | Ключ машинный для буровых и обсадных труб Количество: КМБ-М (или КМБО) -2 шт или аналог Сделано: ООО «Метаросс», г.Пермь или другой производитель. Диапазон:114 - 245мм |
| 1.12.10 | Пневматический ключ Размер свинчиваемых труб – 245-324 мм Сделано / Тип:ПБК-4, Ишимбайский машиностроительныйый завод или ключ гидравлический TQ 340-35Y со станцией управления FYZ-120-1 комплект |
| 1.12.11 | Шаблоны внутренние Количество: 3 Сделано: ООО «Нефтепромремонт» или другой производитель Для обсадных труб: (168, 245, 324мм). |
| 1.12.12 | Приспособление для отвинчивания трехшарошечного бурового долота Количество: 3 Для долот диаметром (215,9; 295,3; 393,7 мм). |
| 1.12.13 | Подъемные переводники Для СКУ (Мз-147 х Нз-133) Для ТСШ (Мз-147 х Нз-171) |
| 2 | Оборудование для испытания и освоения скважины. |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 | Ключ для свинчивания и развинчивания НКТ. Сделано: Уфа Гидромаш. Тип: ГКШ-1500 МТ. Кол-во:1 шт. Элеваторы для НКТ. Сделано: Калязинский МЗ, тип КМ 73-125. Кол-во: 2 шт. Тип: КМ-60-125 Кол-во: 2 шт. или другой производитель. Скрепер механический. Сделано: Сиб-Трейд-Сервис. Тип: С-168 Кол-во: 1 шт. или другой производитель. Газосепаратор. Сделано: Саратовский машиностроительный завод. Тип: ГС-1-6,3 Кол-во- 1 шт. или другой производитель. Обвязка скважины при испытании и тестовая система (газосепаратор, прувер, штуцерная колодка, комплект штуцеров, мерные емкости) согласно утвержденной схемы. Кран шаровой. Сделано: НПП СибБурмаш или другой производитель. Тип: КШ- 73х21 Кол-во 1 шт. Малогабаритный превентор. Сделано: НПП СибБурМаш или другой производитель. Тип ПМТ2 -156х21 Кол-во:1 шт. Оборудование для оснащения низа колонны НКТ (воронка, перо, пилообразная муфта) по 1 шт. Переводники для соединения элементов подвески НКТ, подвесные патрубки. Клинья для НКТ, кол-во-2, тип АПР-50. Размер: 60,3-73,0 Инструмент для ликвидации аварий: ТВМ-73; ТНС 60-120,6; К -85-64; МЭУ 46-80. Пакер типа ПРО-ЯМ2-ЯГ(М)-142. Кол-во: 1 шт на скважину. Подвеска (комплект) НКТ -73х5,5 Марка Е. |
| 3 | ПЕРСОНАЛ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОДРЯДЧИКОМ. |
| 3.1 | Для бурения скважины |
|  | Буровой мастер | 1 |
|  | Сменный буровой мастер | 1 |
|  | Ведущий технолог, ведущий геолог | 4 |
|  | Бурильщик 7 р. | 4 |
|  | Бурильщик 6 р. | 4 |
|  | Помощник бурильщика (первый) | 4 |
|  | Помощник бурильщика (второй) | 8 |
|  | Помощник бурильщика (третий) | 4 |
|  | Старший дизелист 6 разряда +дизелист 4р | 6 |
|  | Помощник дизелиста | 4 |
|  | Электрик | 2 |
|  | Cлесарь по обслуживанию буровых | 2 |
|  | Повар | 2 |
|  | Операторы котельной установки | 4 |
|  | ИТОГО | 50 |
| 3.2 | Для испытания скважины со станка. |  |
|  | Буровой мастер Сменный буровой мастер. Ведущий геолог Бурильщик 7 разряда. Помощник бурильщика (первый) Помощник бурильщика (второй) Дизелист Помощник дизелиста Электрик Повар Операторы котельной установки | 1 1 2 4 4 8 4 4 2 2 4 |
|  | ИТОГО: | 36 |

|  | Генеральный директор ООО «__________» / General Director LLC __________ ___________ _._. __________ / __________ _._. МП / seal |
| --- | --- |